# 15. mechanické paměti
## * nepovinné informace
## důležité informace
* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 15.1. Pevné disky (HDD – Hard Disk Drive)
HDD je magnetické paměťové zařízení s přímým přístupem. Data se ukládají pomocí magnetické indukce.
### Konstrukce a princip
- Plotny: Kotouče s magnetickou vrstvou, které rotují vysokou rychlostí.
- Čtecí/zápisové hlavy: "Létají" na tenké vrstvě vzduchu, nanometry nad povrchem ploten.
- Parkování: Bezpečnostní proces, kdy se hlavy při vypnutí přesunou mimo plotny, aby nedošlo k poškození povrchu (tzv. "head crash").
- Geometrie:
  - Stopa (Track): Soustředná kružnice na jedné straně plotny.
  - Cylindr (Válec): Soubor všech stop se stejným poloměrem nad sebou přes všechny plotny.
  - Sektor: Nejmenší fyzická část stopy (obvykle 512 B nebo 4 KB).
  - Cluster (Sektorová skupina): Nejmenší jednotka, kterou OS dokáže adresovat (skládá se z jednoho nebo více sektorů).
### Rozhraní (Připojení k desce)
- PATA (IDE): Starší, paralelní rozhraní s širokými kabely (max 133 MB/s).
- SATA: Moderní sériové rozhraní (SATA I/II/III). Verze III má rychlost až 6 Gb/s.
- SCSI / SAS: Používané hlavně v serverech pro vyšší spolehlivost a rychlost.
- DMA: Technologie umožňující disku posílat data přímo do paměti RAM bez zatěžování procesoru.

## 15.2. Optická média (CD, DVD, Blu-ray)
Fungují na principu odrazu laserového paprsku od záznamové vrstvy.
### Základní princip
Data jsou uložena ve spirále (od středu k okraji).
- Pity (Důlky): Prohlubně v záznamové vrstvě (reprezentují binární změnu).
- Landy (Plosky): Rovné plochy mezi pity.
- Čtení: Laser dopadá na disk. Pokud zasáhne pit, světlo se rozptýlí; pokud land, odrazí se zpět do senzoru.
### Rozdíly mezi médii
Médium	Kapacita	Laser	Poznámka
CD	650–700 MB	Infračervený (780 nm)	Standard pro hudbu a starší SW.
DVD	4,7 GB (jednovrstvé)	Červený (650 nm)	Menší pity blíže u sebe, více vrstev (až 15,9 GB).
Blu-ray	25–50 GB	Modrofialový (405 nm)	Nejkratší vlnová délka = nejvyšší hustota dat.

### Speciální typy:
- Lisovaná média: Vyráběna průmyslově (stříbrná barva), data jsou mechanicky vylisována.
- CD-R / DVD-R: Zápis pomocí "vypálení" (zahřátí) organického barviva laserem.
- CD-RW (ReWritable): Přepisovatelná média.
  - Nízký výkon: Čtení.
  - Střední výkon: Zápis.
  - Vysoký výkon: Mazání (povrch se zahřeje na cca 300°C a "scelí" se – pity zmizí).

## 15.3. Historické a ostatní mechanické paměti
Před nástupem SSD a velkých HDD se používala řada jiných technologií:
- Magnetické pásky: Sekvenční přístup (data musíš "přetočit"). Dnes stále v archivech pro obrovskou kapacitu a nízkou cenu.
- Feritové paměti: Starověk výpočetní techniky. Data uložena v magnetických kroužcích (jádrech). Velmi odolné, ale obří a drahé.
- Diskety (FDD): Ohebný magnetický kotouč v plastovém obalu (klasika 1,44 MB).
- Zip drive & Jaz: "Superdiskety" od firmy Iomega. Měly vyšší kapacitu (100 MB až 2 GB), ale byly vytlačeny vypalovacími CD a pak flashkami.
První komerční HDD. Vážil přes tunu, měl 50 ploten o průměru 24 palců a kapacitu jen 4,2 MB. Pronajímal se a stál miliony.