# 17. ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY
## * nepovinné informace
## důležité informace
* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 17.1. Základní parametry displejů
- Rozlišení: Počet pixelů na obrazovce (např. Full HD: 1920x1080, HD: 1280x720).
- Obnovovací frekvence: Jak často se obraz překreslí za sekundu (Hz). Standard je 60 Hz, herní monitory mají 144 Hz a více.
- Pozorovací úhel: Úhel, pod kterým lze na obraz sledovat, aniž by došlo ke zkreslení barev.
- Jas a Kontrast: Jas se udává v nitech. Kontrast je poměr mezi nejtmavší černou a nejbělejší bílou.
- Doba odezvy: Čas, za který se pixel změní z jedné barvy na druhou (ms).

## 17.2. CRT (Cathode Ray Tube)
- Princip: V zadní části je elektronové dělo, které vystřeluje svazek elektronů. Ten je pomocí elektromagnetů usměrňován a dopadá na stínítko potažené luminoforem. Při nárazu elektronu bod zazáří.
- Výhody: Skvělý kontrast, téměř nulová odezva, věrné barvy.
- Nevýhody: Obrovské rozměry a hmotnost, vysoká spotřeba, rentgenové záření a blikání.

## 17.3. LCD (Liquid Crystal Display)
Princip:
1. Zdroj světla: Bílé světlo podsvicuje pixely.
2. Polarizační filtry: Dva filtry (horizontální a vertikální). Pokud jsou otočeny proti sobě, světlo neprojde.
3. Tekuté krystaly (LC): Jsou mezi filtry. Pomocí elektřiny je můžeme "natáčet". Tím mění polarizaci světla a určují, kolik světla projde skrz druhý filtr k barevnému subpixelu (RGB).
Typy:
- TN (Twisted Nematic): Levné, velmi rychlé (vhodné pro hráče), ale špatné pozorovací úhly a barvy.
- IPS (In-Plane Switching): Skvělé barvy a pozorovací úhly (skoro 180°), ale o něco pomalejší a dražší.

## 17.4. OLED (Organic Light Emitting Diode)
Každý pixel svítí sám.
- Princip: Využívá organické sloučeniny, které vyzařují světlo, když jimi protéká proud.
- Výhody: Absolutní černá (pixel se prostě vypne), nekonečný kontrast, extrémně tenké a ohebné panely.
- Nevýhody: Vyšší cena, riziko vypalování obrazu (statické prvky jako lišta Windows mohou zanechat "duchy"). Modrá složka stárne nejrychleji.

## 17.5. Plazma a E-ink
- Plazma: Starší technologie pro velké TV. Každý pixel je malá komůrka s plynem (plazmou). Skvělý obraz, ale obrovská spotřeba (v podstatě malé topení). Dnes se již nevyrábí.
- E-ink (Elektronický inkoust): Používá se v čtečkách knih (Kindle). Obsahuje mikrokapsle s černým a bílým pigmentem. Energii spotřebuje pouze při překreslení stránky. Na slunci je skvěle čitelný a neunavuje oči.

## 17.6. Princip vykreslování: Grafická karta (GPU)
- GPU (Graphics Processing Unit): Specializovaný procesor pro paralelní výpočty grafiky.
- Typy:
  - Integrovaná: Součást procesoru (např. Intel UHD). Sdílí operační paměť RAM. Stačí na kancelářskou práci.
  - Dedikovaná: Samostatná karta (NVIDIA/AMD) s vlastní rychlou pamětí (VRAM). Nutná pro hry, 3D modelování a střih videa.
- Postup: CPU pošle instrukce > GPU vypočítá geometrii a textury > výsledek pošle jako videosignál (HDMI, DisplayPort) do monitoru.