# 20. PLC automat
## * nepovinné informace
## důležité informace
* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 20.1. Definice a význam
PLC (Programmable Logic Controller) je odolný průmyslový počítač navržený pro automatizaci procesů v reálném čase. Na rozdíl od běžného PC je stavěn na nepřetržitý provoz v náročném prostředí (prach, vlhkost, vibrace, elektromagnetické rušení).
- Účel: Monitorování a řízení strojů, výrobních linek, lisů nebo třídičů.
- Význam: Nahrazuje složité reléové systémy, nabízí flexibilitu (stačí přepsat software) a vysokou spolehlivost.
## 20.2. Hardwarová struktura PLC
PLC se skládá ze čtyř základních bloků:
1. CPU (Centrální procesorová jednotka): Vykonává program a řídí komunikaci.
2. Paměť: Obsahuje program (Flash/EEPROM) a pracovní data (RAM).
3. Napájecí zdroj: Převádí síťové napětí na napětí potřebné pro elektroniku PLC (typicky 24V DC).
4. Vstupní a výstupní moduly (I/O): Rozhraní pro komunikaci se senzory a akčními členy.

## 20.3. Princip činnosti PLC (Cyklický scan)
Běží v nekonečné smyčce, tzv. skenovací cyklus:
1. Čtení vstupů: Načte stavy senzorů a uloží je do paměti.
2. Provedení programu: CPU vyhodnotí logiku programu (krok po kroku) na základě načtených dat.
3. Zápis výstupů: Aktualizuje stavy výstupů (sepne motory, ventily, kontrolky).
4. Vlastní diagnostika: Kontrola chyb, Watchdog a komunikace. Poté se cyklus opakuje (trvá jednotky milisekund).

## 20.4. Typy konstrukce PLC
Podle mechanického provedení dělíme PLC na:
- Monolitické (Kompaktní): Vše je v jednom pouzdře (CPU, zdroj, pevný počet I/O). Jsou levnější a menší, ale nelze je snadno rozšířit. Vhodné pro jednoúčelové stroje.
- Modulární: Skládají se z „karet“ (modulů) zasazených do sběrnice (vany/racku). Lze libovolně konfigurovat – přidávat další vstupy, komunikační karty nebo analogové moduly. Jsou dražší, ale flexibilní.

## 20.5. Digitální a analogové I/O
- Digitální (Binární): Pracují se stavy 0 a 1 (vypnuto/zapnuto). Příklad: tlačítko, koncové čidlo (vstup) vs. cívka stykače, LED (výstup).
- Analogové: Pracují se spojitými hodnotami (např. teplota, tlak). Standardní signály jsou 0–10 V nebo 4–20 mA. Vyžadují ADC (analogově-digitální převodník).
### Hardwarové řešení I/O:
- Vstupy: Jsou téměř vždy galvanicky oddělené pomocí optočlenů (LED + fototranzistor). To chrání citlivé CPU před napěťovými špičkami z provozu.
- Výstupy (Typy):
  - RLY (Relé): Mechanický kontakt. Výhodou je univerzalita (AC i DC) a odolnost, nevýhodou hluk, pomalost a omezený počet sepnutí.
  - DC (Tranzistor): Pouze pro stejnosměrný proud. Velmi rychlé (vhodné pro PWM), bezhlučné a s teoreticky nekonečnou životností.
  - AC (Triak): Bezkontaktní spínání střídavého proudu.

## 20.6. Porovnání technologií řízení
Systém	Flexibilita	Odolnost	Rychlost návrhu	Cena
Reléové systémy	Velmi nízká	Vysoká	Pomalá (nutno drátovat)	Levné (pro malé aplikace)
Logické obvody	Nulová (pevné)	Vysoká	Extrémně pomalá	Levné při masové výrobě
PLC	Vysoká	Vysoká	Rychlá (software)	Střední
Průmyslové PC	Extrémně vysoká	Nižší	Rychlá	Vysoká

## 20.7. Programování PLC
Programování se řídí normou IEC 61131-3. Mezi nejpoužívanější jazyky patří:
- LADDER (LDR / Kontaktní schéma): Grafický jazyk připomínající reléová zapojení. Je velmi intuitivní pro elektrikáře (ono zmíněné „klikání pro hlupáky“).
- FBD (Funkční bloky): Skládání logických hradel a bloků (AND, OR, Časovače).
- ST (Strukturovaný text): Textový jazyk podobný Pascalu nebo C. Vhodný pro složité výpočty.
- IL (Instrukční seznam): Nízkoúrovňový jazyk podobný assembleru.