1. Zjistěte a popište základní informace k síťové kartě, stav, rychlost, fyzickou a logickou adresu, maximální velikost rámce, typ rozhraní?

> Vypsat IP info

$ ip address
popř. stačí ip a

Stav – DOWN / UP
Fyzická adresa: “MAC”, řádek link/ether
Logická adresa: "IP", řádek inet
Velikost rámce: "MTU", standartně 1500 bajtů

> Rychlost a typ rozhraní pomocí ethtool
$ ethtool eth0

Typ rozhraní: sekce Port: např. Twisted Pair

2. Změňte příkazem rychlost rozhraní na 1000 Mb/s a half polo-duplexní spojení?
$ sudo ethtool -s eth0 speed 1000 duplex half autoneg off
“autoneg off”, musí být, protože jinak bude vyjednávat (negotiate) o jiné rychlosti nebo duplexu

3. Vypište routovací tabulku a vysvětlete jednotlivé položky co znamenají?
$ ip route

Parametr	Význam
Default / IP adresa	Target - Cílová síť nebo hostitel (0.0.0.0 je internet).
via	Gateway - Brána (router), přes kterou data odcházejí ven ze sítě.
dev	Název síťového rozhraní, které se pro tuto cestu použije.
proto dhcp/kernel	Dhcp = nastavil router, kernel = nastavil system
src	Aktualni IP
metric	Priorita site

4. Zjistěte čipset síťové karty v PC?
$ lspci | grep -i net