# 8. Vrstva síťového rozhraní se zaměřením na ethernet
## * nepovinné informace
## důležité informace
* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## Úkol fyzické a linkové vrstvy
## Fyzická vrstva (Layer 1)
Fyzická vrstva zajišťuje přenos dat v podobě elektrických nebo optických signálů. Zároveň určuje typ použitého kabelu, konektory a způsob kódování signálu.
- V Ethernetu se využívají různé typy kabelů:
  - Kroucená dvojlinka (UTP, STP) – přenáší data pomocí elektrických impulsů.
  - Optická vlákna – přenáší data pomocí světelných impulsů.
- Ethernet podporuje různé způsoby kódování signálu:
  - Manchester coding – používá se pro synchronizaci dat a hodinového signálu.
  - 4B/5B encoding – umožňuje efektivnější přenos binárních dat.
## Linková vrstva (Layer 2)
Linková vrstva zajišťuje přenos dat mezi přímo propojenými uzly, řídí přístup k přenosovému médiu a provádí detekci chyb.
- MAC adresy jsou unikátní identifikátory zařízení v síti.
- Rámce obsahují data, MAC adresu odesílatele a příjemce, kontrolní součet pro detekci chyb.
- Detekce chyb v Ethernetu využívá různé metody:
  - Parita – přidání jednoho bitu k datům pro kontrolu správnosti.
  - Kontrolní součet (Checksum) – matematická metoda ověřující integritu dat.
  - Cyclic Redundancy Check (CRC) – polynomiální metoda vhodná pro velké objemy dat.
- Linková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:
  - LLC (Logical Link Control) – zajišťuje řízení toku a multiplexování dat.
  - MAC (Media Access Control) – spravuje přístup k přenosovému médiu.
## Tři typy médií pro přenos v počítačových sítích
1. Metalická (měděná) média – kroucená dvojlinka (UTP, STP), koaxiální kabel.
2. Optická média – optická vlákna pro vysokorychlostní přenos.
3. Bezdrátová média – Wi-Fi, Bluetooth, satelitní přenosy.
## Standardy kabelů Cat3 až Cat6a, T568A/B, konektory, využití křížených kabelů
- Cat3 – starší kabeláž, podporuje pouze 10 Mbps.
- Cat5 – podporuje až 100 Mbps (100BASE-T).
- Cat5e – vylepšená verze, lepší ochrana proti přeslechům, rychlosti až 1 Gbps.
- Cat6 – umožňuje 1 Gbps na delší vzdálenosti, 10 Gbps na kratší vzdálenosti (do 55 m).
- Cat6a – podpora 10 Gbps do 100 m, zlepšené stínění.
Standardy zapojení UTP kabelů:
- T568A/B – definují, jak jsou zapojeny vodiče do konektoru RJ-45.
  - oranž/bílá, oranžová, zele/bílá, modrá, modro/bilá, zelená, hnědo/bílá, hnědá
- Křížené kabely (Crossover) – používají se pro přímé propojení dvou zařízení bez switche.
## Optické rozvody a Snellův zákon
- Optické rozvody umožňují vysokou rychlost a šířku pásma.
- Snellův zákon popisuje lom světla mezi různými prostředími.
- Index lomu ovlivňuje, jak se světlo šíří v optických vláknech.
- Typy optických vláken: jednovidové (single-mode) a vícevidové (multi-mode).
## Základní popis rámce
Ethernetový rámec je základní jednotkou přenosu dat na linkové vrstvě.
- Preambule – synchronizace mezi odesílatelem a příjemcem.
- Start Frame Delimiter (SFD) – označuje začátek rámce.
- Hlavička rámce – obsahuje MAC adresy odesílatele a příjemce.
- Payload – přenášená data.
- FCS (Frame Check Sequence) – kontrolní součet pomocí CRC pro detekci chyb.
## Historie Ethernetu, standardy
- 1973 – vyvinut v laboratořích Xerox PARC.
- 1983 – standardizován IEEE jako IEEE 802.3.
- Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps), 10G, 40G, 100G Ethernet.
- 2020+ – vývoj standardů 400G a 800G Ethernet.
- IEEE 802.3af/at/bt – standardy pro Power over Ethernet (PoE).
## Adresace v Ethernetu
- MAC adresa – 48bitový unikátní identifikátor síťového zařízení – Používá se k doručování rámců v LAN.
- Unicastová MAC adresa – doručuje rámec konkrétnímu zařízení.
- Multicastová MAC adresa – doručuje rámec skupině zařízení.
- Broadcastová MAC adresa – doručuje rámec všem zařízením v síti.
## Kolizní doména, přístupová metoda a způsob řešení kolize
- Kolizní doména – síťový segment, kde může dojít ke kolizi dat při souběžném vysílání více zařízení.
- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – metoda, která detekuje kolize a řídí opětovné vysílání dat.
- Řešení kolizí – čekání náhodného časového intervalu před opětovným vysíláním.
## Síťový hardware zajišťující funkcionalitu a jejich rozdíly
- Hub – přeposílá data všem zařízením, způsobuje kolize.
- Switch – inteligentně přeposílá data pouze na správný port.
- Router – propojuje různé sítě a směruje pakety.
- Bridge – spojuje segmenty sítě.
- Repeater – zesiluje signál pro delší přenos.
- Access Point – umožňuje bezdrátové připojení k síti.
## Zajištění redundance a navýšení přenosové kapacity přenosové linky
- Redundance – záložní spojení pro vyšší spolehlivost.
- LACP (Link Aggregation Control Protocol) – kombinace více fyzických spojení do jednoho.
- EtherChannel – seskupení více spojů do jednoho logického.
## STP (Spanning Tree Protocol)
STP je protokol, který zabraňuje smyčkám v síti a zajišťuje efektivní přenos dat.
- Root bridge – centrální bod sítě, ke kterému se určují nejkratší cesty.
- Konvergence – proces stabilizace sítě při změně topologie (30–50 sekund).
- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – vylepšená verze STP s rychlejší rekonvergencí.
- BPDU (Bridge Protocol Data Units) – zprávy používané k volbě root bridge.
- Porty v STP:
  - Root port – nejkratší cesta k root bridge.
  - Designated port – posílá data do segmentu.
  - Blocked port – brání smyčkám.