 9. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ A WIFI
* nepovinné informace
důležité informace
* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

  1. Historie bezdrátových sítí
- Internet vznikl v 60. letech 20. století, původně pro vojenské účely (ARPANET – US ARMY).
- První bezdrátové technologie využívaly rádiové vlny a mikrovlny.
- Wi-Fi (Wireless Fidelity) bylo standardizováno IEEE v roce 1997.
- Postupem času došlo k masovému rozšíření Wi-Fi v domácnostech, firmách i veřejných prostorech.
- 2019–802.11ax (Wi-Fi 6, vyšší efektivita a kapacita).
- 2024 – Wi-Fi 7 (802.11be) – vyšší rychlosti a efektivnější využití spektra.
## Typy bezdrátové komunikace
    1. Rádiová komunikace
- Přenos dat pomocí elektromagnetických vln.
- Wi-Fi využívá frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz (nově i 6 GHz pro Wi-Fi 6E).
    1. Mikrovlnná komunikace
- Frekvence 1 GHz až 30 GHz.
- Používána pro satelitní spoje, telekomunikace.
    1. Infračervená komunikace
- Krátký dosah, vyžaduje přímou viditelnost.
- Použití: Dálkové ovladače.
## Podle technologie
- Wi-Fi – nejrozšířenější technologie pro LAN.
- Bluetooth – přenos na krátké vzdálenosti.
- LTE/5G – mobilní datové sítě.
- Satelitní komunikace – přenos dat přes družice.
- ZigBee, LoRa	– technologie pro IoT zařízení.
    1. Komunikace Infrastructure vs. Ad-hoc
      1. Infrastructure mode
- Použití centrálního Access Pointu (AP).
- Spravuje komunikaci a připojuje zařízení do LAN/internetu.
- Výhody: Centralizovaná kontrola, bezpečnost, snadná správa.
    1. Ad-hoc mode
- Peer-to-peer komunikace – zařízení komunikují přímo bez AP.
- Výhody: Rychlé a jednoduché spojení, vhodné pro dočasné sítě.

  1. Normy Wi-Fi Ethernetu

Norma	Rychlost	Frekvenční pásmo	Vlastnosti
802.11b	11 Mbps	2,4 GHz	První široce používaná verze
802.11g	54 Mbps	2,4 GHz	Vyšší rychlost, kompatibilní s b
802.11n	až 600 Mbps	2,4 GHz, 5 GHz	Podpora MIMO (více antén)
802.11ac	1+ Gbps	5 GHz	Vysoké rychlosti, beamforming
802.11ax	10 Gbps	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Wi-Fi 6, vyšší efektivita, OFDMA

  1. Prvky Wi-Fi sítě
- Access Point (AP) – centrální bod komunikace.
- Klientská zařízení – notebooky, telefony, IoT.
- Router – směrování paketů do internetu.
- Mesh systémy – více AP pro plynulé pokrytí.
- Extender (opakovač signálu) – zesiluje signál Wi-Fi.
  1. BSS, SSID, BSSID, ES, DS
BSS (Basic Service Set):
Jedna Wi-Fi síť obsluhovaná jedním AP.
SSID (Service Set Identifier):
Název Wi-Fi sítě, který vidí uživatelé.
BSSID (Basic Service Set Identifier):
MAC adresa AP identifikující konkrétní síť.
ES (Extended Service Set):
Propojení více AP pro pokrytí větší oblasti (např. v budově).
DS (Distribution System):
Systém propojující jednotlivé AP navzájem a s kabelovou sítí.
  1. Možné režimy fungování Wi-Fi Access Pointu, A-C-R-WDS
Access Point (A):
Standardní režim – AP připojuje zařízení k síti.
Client (C):
AP funguje jako klient k jinému AP.
Repeater (R):
Zesilovač signálu, prodlužuje dosah sítě.
Wireless Distribution Systém (WDS):
- Propojení více AP bez kabelů.
- Bridge Mode:
  - Propojuje dvě sítě.
- Mesh Mode:
  - Vytváří dynamickou síť s více AP.

  1. Postup přihlášení stanice k Wi-Fi síti
Skenování:
Stanice vyhledává dostupné SSID v okolí.
Asociace:
Připojení ke konkrétnímu AP (BSSID), rezervace kapacity.
Autentifikace:
Ověření uživatele (WPA2, WPA3).
Přidělení IP adresy:
Pomocí protokolu DHCP.
  1. Metoda přístupu a řešení kolize při komunikace, včetně autentifikace stanice či uživatele.
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):
Stanice „naslouchá“ na kanále před vysíláním dat.
Při detekci obsazeného kanálu čeká s odesláním.
Kolize:
Pokud dojde ke kolizi, stanice čeká náhodně dlouhou dobu (backoff) a opakuje přenos.
Autentifikace:
Bezpečnostní protokoly WPA, WPA2, WPA3 zajišťují šifrování dat a ověření uživatele.
- EAP (Extensible Authentication Protocol) – používaný v podnikových sítích.
- MAC Filtering – povolení pouze známých MAC adres.

  1. L2 rámec pro Wi-Fi vs. kabelové spojení
Vlastnost	Wi-Fi rámec	Ethernet rámec
Identifikace sítě	Obsahuje SSID a BSSID	Nepotřebuje SSID, spojení pevné
Přenos dat	Obsahuje management rámce (síla signálu, kvalita)	Přímé připojení, bez potřeby management dat
Stabilita	Náchylnější na interference	Stabilnější, robustnější
Kolizní doména	Řeší kolize pomocí CSMA/CA	CSMA/CD u klasického Ethernetu

  1. Jak lze navýšit přenosovou rychlost?
- Použití vyššího pásma (5 GHz, 6 GHz Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7).
- Vícero antén (MIMO technologie, MU-MIMO, OFDMA).
- Lepší modulace signálu (QAM 256, QAM 1024, QAM 4096 u Wi-Fi 7).
- Agregace kanálů (channel bonding, až 320 MHz u Wi-Fi 7).
- Beamforming – směrové vysílání signálu k zařízení.
- Wi-Fi roaming – plynulé přechody mezi AP v mesh sítích.