### Pracujte v CPT. Vytvořte LAN síť s routerem do internetu, 3 switche a 100 zapojených PC. Dostanete zprávu, že PC s IP x.y.u.w /24 je zavirovaný. (Řešte přes VLAN 1)
### 1. Zjištění MAC adresy na Routeru
1. Klikni na Router a jdi do CLI a ENABLE modu.
2. Zadej příkaz pro zobrazení ARP tabulky:
  Router# show arp
3. V seznamu najdi řádek s IP adresou x.y.u.w. Vedle ní je Hardware Address (např. 0001.abcd.ef01). Tuto MAC adresu si zapiš.

### 2. Vyhledání switche a portu
Teď musíš projít switche a zjistit, kde se tato MAC adresa nachází. Začni u switche, který je přímo připojen k routeru.
1. Klikni na Switch a v CLI zadej:
  Switch# show mac address-table | include abcd.efgh
  (Místo abcd.efgh napiš koncovku MAC adresy, kterou jsi našel v kroku 1).
2. Jak číst výsledek:
  1. Pokud příkaz vypíše port, který vede k dalšímu switchi (např. Gig0/1), musíš se přesunout na ten další switch a zopakovat příkaz tam.
  2. Pokud příkaz vypíše port, do kterého je zapojený počítač (např. Fa0/15), našel jsi hledané místo.

### 3. Zakázání infikovaného portu
Jakmile znáš přesný switch a port (řekněme, že je to FastEthernet 0/15 na Switch2), musíš ho administrativně vypnout, aby se nákaza nešířila.
1. Vstup do nastavení konkrétního rozhraní:
  Switch2(config)# interface FastEthernet 0/15
2. Vypni port:
  Switch2(config-if)# shutdown
### Ověření
V grafickém rozhraní CPT uvidíš, že kulička u daného portu na switchi se změnila ze zelené na červenou. To signalizuje, že port je administrativně vypnutý a PC je izolováno od sítě.