## Z: Pracujte v CPT. Máte funkční LAN síť a nedostatek volných portů pro zařízení. Obdrželi jste nový switch.
O: Pomocí PC a konzolového kabelu zprovozněte nové zařízení tak, abyste jej mohli již spravovat ze sítě pomocí ssh?
Vysvětlete, co vše budete v reálné situaci potřebovat a popište postupné kroky?
## 1. Postup v CPT
### Fyzické propojení
1. V CPT vyber PC a Switch.
2. Zvol modrý kabel (Console).
3. Na PC klikni na port RS-232 a na switchi na port Console.
4. Otevři PC -> Desktop -> Terminal (ponech výchozí hodnoty 9600 bps).

### Konfigurace switche
#### A. Základní nastavení identity a IP adresy
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW0
SW-MANAGED(config)# ip domain-name sspu
#### B. Nastavení IP Switche (VLAN 1)
SW-MANAGED(config)# interface vlan 1
SW-MANAGED(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
SW-MANAGED(config-if)# no shutdown
SW-MANAGED(config-if)# exit
SW-MANAGED(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
#### C. Nastavení hesla a jména
SW-MANAGED(config)# enable secret tvoje_heslo
SW-MANAGED(config)# username student secret tvoje_heslo
#### D. Generování RSA klíčů pro SSH
SW-MANAGED(config)# crypto key generate rsa

# Na dotaz ohledně bitů zadej aspoň 1024 (pro SSH v2)
#### E. Nastavení VTY linek (virtuální linky pro vzdálený přístup)
SW-MANAGED(config)# line vty 0 4
SW-MANAGED(config-line)# login local
SW-MANAGED(config-line)# transport input ssh
SW-MANAGED(config-line)# exit
## 3. Ověření
Odpoj kabel.
1. Propoj PC a Switch klasickým Ethernet kabelem.
2. Nastav na PC IP adresu ze stejné sítě (např. 192.168.1.20).
3. V PC otevři Command Prompt a zkus:
  ssh -l admin 192.168.1.10
## 2. Co budeš potřebovat v reálné situaci?
- Zařízení pro monitoring: Notebook nebo PC s terminálem
- Konzolový kabel: Nejčastěji světle modrý kabel (Cisco Console Cable). Na jedné straně je RJ-45 (do switche), na druhé buď RS-232 (Sériový port), nebo dnes častěji USB.
- Parametry sítě: Musíš znát volnou IP adresu pro management, masku sítě a adresu brány (Default Gateway).