# 19. mechanické paměti
## * nepovinné informace
## důležité informace
* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 19.1. Výhody a principy (stačí vědět méně, není to ale nepovinné)
### historie
V roce 1956 byl vyroben první pevný disk nazvaný IBM 305 RAMAC. Tento disk byl prvním komerčně úspěšným pevným diskem, který byl uveden na trh.
Jeho parametry byly následující:
- Kapacita: 4,2 MB
- Velikost: 24 palců
- Rychlost otáček: 78 ot./min
- Cena: $35 000 USD

Pevný disk byl vyvinut společností IBM a byl určen pro použití v jejich počítačích. Disk se skládal z pěti samostatných skříní, z nichž každá mohla obsahovat až 50 disků. Celková kapacita byla tedy omezena na 4,2 MB. Přístup k datům byl velice pomalý.
### výhody a nevýhody

+ Poměr kapacita - cena
+ Vysoká rychlost čtení/zápis
+ Trvanlivost
- Mechanické řešení
- Velký příkon energie
- Poškození
- Hmotnost
### princip uložení dat
Princip uložení dat na pevném disku je založen na magnetickém záznamu. Magnetický nosič je pokryt magnetickým materiálem, který má schopnost uchovávat magnetická pole v určitém směru a síle.

Pevný disk se skládá z jedné nebo více magnetických ploten, které jsou otáčeny rychlostí v rozmezí 7200 až 15000 otáček za minutu. Tyto plotny jsou pokryty magnetickým materiálem a data jsou zapisována pomocí magnetického záznamu.

Kapacita pevného disku závisí na počtu a kapacitě magnetických ploten.

Hustota datového záznamu pak znamená, kolik dat se vejde na jeden lineární palec plotny. Tyto hodnoty se v průběhu let neustále zvyšují a moderní pevné disky mohou mít kapacitu několika terabytů.

Dnes jsou nejpoužívanější pevné disky o velikosti 2,5 a 3,5 palců, což jsou standardní velikosti pro interní pevné disky v počítačích
## 19.2. Harddisk
### vysvětlení
Paměťová počítačová mechanická jednotka, slouží pro zápis i čtení (mechanická RAM), funguje na principu elektromagnetické indukce, slouží k dočasnému nebo trvalému uchování většího objemu dat.
### schéma

- cylindr – je tvořen plotnami nad sebou
- cluster - je jeden nebo více sektorů, je to část stopy
- parkování - je to, když hlava při vypnutí PC „zaparkuje“ mimo plotny

### dělení
- ATA (Advanced Technology Attachment) je starší standard pro připojení pevných disků a jiných zařízení k počítači. ATA se skládá ze dvou hlavních verzí - PATA (Parallel ATA) a SATA (Serial ATA).
- SCSI (Small Computer System Interface) je standard pro připojení různých periferních zařízení (např. pevných disků, tiskáren, skenerů) k počítači. SCSI může být použit jak u počítačů Macintosh, tak u PC.
- PATA (také známý jako IDE nebo EIDE) byl původní standard ATA. PATA používá paralelní datovou cestu k přenosu dat mezi pevným diskem a počítačem. PATA disky se obvykle připojují pomocí 40 nebo 80 vodičů k základní desce počítače. PATA může dosáhnout rychlostí přenosu dat až 133 MB/s.
- DMA (Direct Memory Access) je technologie, která umožňuje periferním zařízením (jako jsou pevné disky) přistupovat k paměti počítače přímo, bez nutnosti přenosu dat přes procesor. To výrazně zvyšuje rychlost přenosu dat mezi periferními zařízeními a pamětí počítače.
- SATA (Serial ATA) je sériové rozhraní pro připojení pevných disků a dalších zařízení k počítači. Existují tři hlavní verze SATA:

- SATA I (SATA 1.5 Gb/s)
- SATA II (SATA 3 Gb/s)
- SATA III (SATA 6 Gb/s

## 19.3. CD ROM
### dělení a parametry
CD-ROM je optické úložiště pro digitální data:

Nejpoužívanější typ optického média

Vytvořeno pro ukládání hudby a softwaru

Kulatého tvaru s průměrem 12 cm a tloušťkou 1,2 mm

Data jsou zapisována do spirály, která začíná uprostřed a končí na okraji disku

Každý sektor na disku má kapacitu 2048 bytů

Celková kapacita standardního CD-ROMu je 650 až 700 MB dat

Vyráběn pomocí technologie vypalování

Informace jsou vypalovány do vrstvy materiálu v disku (záznamová vrstva) pomocí laseru

Prohloubení na povrchu disku reprezentují datové bity (tzv. pity – česky důlky)

Čtení dat z disku probíhá laserem

Používán jako distribuční médium pro software, hry a digitální média

Význam CD-ROMu se snížil s nástupem rychlejších a výkonnějších úložišť
### postup
Princip zápisu: ze spod média jsou pity, při vypalování se na disk (záznamovou vrstvu) vypálí pity, které reprezentují binární informaci
optický systém - vypalované disky jsou barevné (modrá, zelená, zlatá)

lisování - hromadná výroba CD - lisované disky jsou stříbrné

### schéma

## 19.4. CD-RW
### vysvětlení
CD-RW je zkratka pro "Compact Disc - ReWritable", což znamená, že jde o disk, na který lze zapisovat a přepisovat data.

CD-RW disky mají kapacitu 650 MB nebo 700 MB

Tyto disky mají speciální vrstvu, která umožňuje opakovaný zápis a mazání dat

CD-RW disky používají stejnou technologii jako CD-R disky, kdy se data zapisují do optické vrstvy disku pomocí laserového paprsku

Menším výkonem místa čteme, středním výkonem zapisujeme, vysokým výkonem mažeme

Při mazání se povrch disku zahřeje na určitou teplotu (cca 300°C) a povrch disku se částečně scelí – data z disku jsou vymazána (nejsou už pity tedy žádné informarce)

Pro zápis a mazání dat na CD-RW disky je třeba speciální mechanika a software

Při zápisu dat na CD-RW disk dochází k fyzické změně optické vrstvy, což může vést k degradaci kvality záznamu a snížení životnosti disku

CD-RW disky jsou vhodné pro ukládání a zálohování dat, ale v dnešní době jsou nahrazovány modernějšími úložišti, jako jsou flash disky nebo cloudové služby

## 19.5. DVD
### vysvětlení
DVD (Digital Versatile Disc) je optické úložiště používané pro ukládání digitálních dat:

- Je v podstatě vylepšenou verzí CD-ROMu s vyšší kapacitou a rychlostí přenosu dat
- DVD disky mají obvykle průměr 12 cm a tloušťku 1,2 mm, podobně jako CD-ROM disky
- DVD mohou být jednostranné nebo oboustranné, což znamená, že data mohou být zapisována na obou stranách disku
- DVD mají větší kapacitu než CD-ROM disky, typicky 4,7 GB/vrstva a až 15,9 GB pro čtyřvrstvé
- DVD jsou často používány pro ukládání filmů a dalších velkých datových souborů
- DVD jsou vyráběny pomocí stejné technologie vypalování jako CD-ROM disky, s tím rozdílem, že DVD pity jsou menší a blíže u sebe, což umožňuje zapisování více dat na stejnou plochu disku
- Tajemství DVD je, že na disku je více vrstev a DVD mechanika má speciální zaostřovací čočku, která čtecí paprsek zaostřuje na rozdílnou vzdálenost (na vrstvy)

## Praktická část